## Slide 1
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVINCIA DE CABINDA
SECRETARIA PROVINCIAL DA ENERGIA E ÁGUAS
CENTRAL TÉRMICA DE MALEMBO 95 MW

## Slide 2: Conselho Consultivo do MINEA 2015 Relatório de Balanço ********

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Actualmente, a Província de Cabinda tem uma potência instalada de 147,7 MW, sendo 139 sob a responsabilidade da PRODEL-E.P. (95 MW na Central Térmica de Malembo, 30 MW na Central Térmica do Chibodo, 10 MW na Central Térmica de Santa Catarina, 2 MW na Vila de Buco Zau e 2 MW na Vila de Belize) e os restantes 8,8 MW estão sob o controlo do Governo da Província através da Secretaria Provincial da Energia e Águas. A potência disponível é de 108,9 MW e o consumo médio diário varia entre 48 e 52 MW.
A distribuição da energia eléctrica na cidade de Cabinda e Vila de Lândana é contínua com uma cobertura de cerca de 46,10%, enquanto nas restantes Sedes Municipais, Comunais e aldeias existem grupos geradores diesel de diferentes potências, alimentando pequenos sistemas isolados, directamente em baixa tensão.

## Slide 4: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉCTRICO DA PROVÍNCIA
O tipo de energia eléctrica produzido na Província é de origem térmica, existindo centros electroprodutores em todas as sedes municipais, e vários geradores de potência que vai de 50 a 700 KVA, associados a pequenos sistemas eléctricos isolados, nas sedes comunais e algumas aldeias.
A Província dispõe também de uma central hidroeléctrica, de tipo mini-hídrica, na Comuna de Miconje (Sanga Planície), Município do Belize, constituída por duas turbinas com a potência instalada de 125 e 250 kVA, respectivamente, funcionando de forma alternada.

## Slide 5: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉCTRICO DA PROVÍNCIA (MUNICÍPIO SEDE)
A sede do Município de Cabinda é abastecida pelas Centrais Térmicas de Malembo, Chibodo e Santa Catarina, com as potências instaladas de 95(GT1=35; GT2=35; TM=25MW), 30 e 10 MW, respectivamente, totalizando 135MW, sendo a potência disponível de 100 MW.
As restantes localidades são abastecidas através de pequenos sistemas isolados, com uma potência instada de 3,75 MW, e disponível 2,30 MW funcionando em média 6-8 h/dia, com a taxa de electrificação de 46,1%, tendo 48.390 consumidores em BT e 170 consumidores em MT, que representa um nível de atendimento de 70,02%; foram efectuados no período de 2013-2015, cerca de 6.060 ligações.
A expansão das redes de transporte e de distribuição em MT e BT, beneficiaram de intervenções tendo resultado no aumento de:
- Linhas de MT: Subterrâneo – 54,4 Km e Aéreo – 3,45 Km
- Linhas de BT: Subterrâneo – 8,5Km e Aéreo – 27,9 Km
- 338 PTs instalados.

## Slide 6: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉCTRICO DA PROVÍNCIA (MUNICÍPIO DE CACONGO E BUCO-ZAU)
A Sede Municipal de Cacongo é alimentada a partir da Central Térmica do Malembo. O nível de atendimento é de 70,02% e tem uma taxa de electrificação de 46,1% .
As sedes comunais de Massabi, Dinge e outras localidades têm a capacidade instalada de 1,58 MW, e a disponível 1 MW com o regime de funcionamento é de 6-8 h/dia.
O Município regista cerca de 20.390 consumidores e foram efectuadas 760 Ligações. A rede eléctrica na sede Municipal é de MT e BT em estado regular. Nas sedes comunais e outras localidades com pequenos sistemas isolados a rede é obsoleta.
A sede Municipal de Buco Zau é alimentada por uma Central Térmica com a capacidade instalada e disponível de 2 MW. O nível de atendimento é de 78,8% com uma taxa de electrificação de cerca de 40,6%. Nas sedes comunais de Necuto e Inhuca e outras aldeias com pequenos sistemas isolados a potência instalada é 2,34 MW e a disponível é de 1,45 MW. Possui 2.470 consumidores. A rede de distribuição é obsoleta. O regime de funcionamento é de 6-8 h/dia.

## Slide 7: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉCTRICO DA PROVÍNCIA (MUNICIPIO DE BELIZE)
A Sede Municipal de Belize é alimentada por uma Central Térmica com a capacidade instalada e disponível de 2 MW. A taxa de electrificação é de 35,5%, sendo o nível de atendimento cerca de 70,4%. As sedes comunais de Luali, Miconje (Sanga Planície) e outras localidades têm a capacidade instalada de 2,60 MW e a disponível de 1,11 MW.
O Município tem 1.150 consumidores em baixa tensão. A rede de distribuição é obsoleta, e o regime de funcionamento é de 6-8 horas dia.

## Slide 8: Produção de Energia Eléctrica
Município | Número de Habitantes no Município em 2015 |  | Potência Instalada (MW) | Potência Disponível (MW) | Potência Reprimida Meio Urbano (MW) | Potência Reprimida Meio Rural (MW) | Demanda (MW) | Nível de Atendimento (%)
 | Meio Urbano | Meio Rural |  |  |  |  |  | 
CABINDA e CACONGO | 443.071 | 188.940 | 138,8 | 102,3 | 51,58 | 8,19 | 145,7 | 70,02%
BUCO ZAU | 16.267 | 20.268 | 4,34 | 3,45 | 0,49 | 0,44 | 4,40 | 78,80%
BELIZE | 10.182 | 9.272 | 4,60 | 3,11 | 1,12 | 0,19 | 4,40 | 70,40%
Total | 469.520 | 218.480 | 147,7 | 108,9 | 53,2 | 8,8 | 154,5 | 70,50%

## Slide 9: Distribuição de Energia Eléctrica
Município | Número de Habitantes no Município em 2015 | Consumidores MT |  |  | Consumidores BT |  |  | Taxa de Electrificação (%)
 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 
CABINDA e CACONGO | 632.011 | 120 | 135 | 170 | 27.639 | 34.631 | 48.390 | 46,10%
BUCO ZAU | 36.535 |  |  |  | 2.035 | 2.318 | 2.470 | 40,60%
BELIZE | 19.454 |  |  |  | 978 | 1.150 | 1.150 | 35,50%
Total | 688.000 | 120 | 135 | 170 | 30.652 | 38.099 | 52.010 | 45,5%

## Slide 10: Caracterização da rede de Iluminação Pública
Em todas as sedes Municipais, comunais e algumas localidades existe a iluminação pública, totalizando cerca de 5.082 focos luminosos, dos quais 4.852 são alimentados através da rede pública e 230 são alimentados por energia solar, cuja capacidade varia de 40 a 250 W (40 W lâmpadas Led iluminação fotovoltaico e 250 W iluminação pública), correspondente a uma potência instalada de 0,092 MW e 1,21 MW, respectivamente.
A manutenção desta esteve sempre a cargo do Governo da Província de Cabinda através da SPEA que contrata empresas para o efeito.

## Slide 11: Investimentos realizados no domínio da energia (2013-2015)
Projectos de âmbito local (No domínio da produção)
Realizados:
- Sistema eléctrico de Tchinsuá (Central Térmica de 700KVA), Município de Cabinda ;
- Sistema eléctrico de Kifuma (Central Térmica de 100KVA), Alto Sundi - Município de Belize;
- Aquisição e montagem de candeeiros fotovoltaicos no Alto Sundi;
- Aquisição e montagem de 5 Grupos Geradores (3 grupos geradores de 15 KVA cada para os
Jangos Comunitários de Alto Sundi, 1 de 500KVA para o Multiuso do Tafe e 1 de 275 para a
aldeia de Subantando) e 10 PTs (250-1000KVA/15KV/30KV).
Em curso:
- Sistema eléctrico de Maloango-Zau, Alto Sundi (Central Térmica de 200KVA), Município de
Belize;
- Sistema eléctrico de Kikhumba-Congo, Alto Sundi (Central Térmica de 500KVA),Município de
Belize.

## Slide 12
Investimentos realizados no domínio da energia (2013-2015)
(No domínio da distribuição)
Realizados:
- Construção da linha de MT, BT e Iluminação Pública de Chibodo à Subantando (8 km de
MT, 3 km de BT e 4 PTs de 250 KVA/30 kV de tipo AI);
- Alargamento da rede eléctrica na Regedoria de Tchinsuá-II Fase (3 km de MT, 4 km de BT
e 4 PTs sendo 1 monobloco de 630 KVA/30 kV e 3 de 160 KVA/30kV de tipo AI);
- Construção da linha de MT e BT da aldeia de Buco Ngoio à 200 casas sociais do Zôngolo (5
km de MT, 1km de BT e 3 PTs sendo 1 monobloco de 1000KVA/30kV e 2 de 250
KVA/30kV de tipo AI).
Em perspectiva até 2017:
- Recuperação da rede de distribuição e da IP na cidade de Cabinda e arredores;
- Ampliação do ramal de MT e BT e Iluminação pública na nova urbanização do
Zôngolo ( 500 casas);
- Construção da linha de MT/30kV da penitenciária do Yabi até ao condomínio ex-
Combatentes;
- Construção do sistema eléctrico da sede Comunal de Massabi;

## Slide 13: Constrangimentos
O aumento do parque de produção de energia eléctrica, não acompanhado pelo necessário alargamento das redes de distribuição em Média e Baixa Tensão, resulta num considerável incremento dos investimentos sem o equivalente benefício social, promovendo a proliferação do recurso à energia eléctrica através de ligações anárquicas;
Falta de verbas para cobrir as despesas em combustíveis, estando na base da paralização de alguns sistemas e/ou a redução de horas de funcionamento destes, com maior incidência nos Municípios de Buco Zau e Belize;
Falta de verbas também para a manutenção dos grupos geradores e iluminação pública, contribuindo no pouco rendimento dos equipamentos, que ficam longos tempos sem funcionamento;
O inadequado quadro técnico das Instituições a operar no sector compromete a qualidade dos projectos apresentados, por falta de formação científica e técnica, bem como a sua correcta execução tornando indispensável continuar a apostar na formação contínua dos funcionários.

## Slide 14: RECOMENDAÇÕES
Agilização do arranque da segunda fase do Plano de emergência para electrificação da cidade de Cabinda e Bairros periféricos;
Necessidade de instalação na Central Térmica de Malembo de mais 2 Turbinas até 2017, para cumprir as metas do Executivo previstas no Plano de Electrificação da Província de Cabinda;
Necessidade de agilizar o processo de utilização de gás no funcionamento da Central Térmica de Malembo, dado o custo avultado do gasóleo;
Necessidade de realização de estudos das potencialidades hídricas da Província para geração de energia assim como outras fontes de energias renováveis.

## Slide 15
      Obrigado