## Slide 1
7º Conselho Consultivo Alargado do MINEA
Moçâmedes 2017
“Energia e Águas – Balanços e resultados 2013/2017”
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVÍNCIAL DO CUNENE
DIRECÇÃO DE ENERGIA E ÀGUAS
Chart: 
| 2008 | 2011 | 2012 | 2030 (est.)
Oferta potenciaL per capita média (l/dia) | 23 | 35 | 47 | 85

## Slide 2: 1.INTRODUÇÃO
A Província do Cunene situa-se nos paralelos 15° 10 S e 17° 24 S, e os meridianos 13° 17 E e 17° 23 E,
Tem uma superfície de 87.342 km²
Relativamente aos seus limites a Província confina a Norte com a Huíla, a Sul com a vizinha República da Namíbia, a Leste com o Cuando-Cubango e a Oeste com o Namibe.
A Província do Cunene encontra-se numa região onde a topografia se apresenta quase sempre plana e na qual os rios assumem um carácter temporário

## Slide 3: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELECTRICO DA PROVINCIA
A produção de energia eléctrica vem sendo garantida pelas seguintes fontes:
Subestação de Ondjiva alimentada através da linha 132 Kv proveniente da Namíbia
Potência Instalada = 8 Mw
Potência disponível = 7,8 Mw
Central Térmica de Ondjiva
Potência Instalada = 10.2 Mw
Potência disponível = 6 Mw
Défice de 3.4 Mw devido a varia de uma das maquinas
MAIORES FONTES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
Chart: 
| Cuanhama | Cahama | Namacunde | Cuvelai | Curoca
Cuanhama | 10.24 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Cahama | 9 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Namacunde | 2 | 2 | 3 | 5
Cuvelai
Sector Eléctrico

## Slide 4
Central Térmica do Xangongo
Potência Instalada = 4.08 Mw
Potência disponível = 2 Mw
Défice de 1,6 Mw devido o grupo Gerador avariado de 2000 KVA
As restantes sedes Municipais, Comunais e Povoações são abastecidas pelos Grupos Geradores com todas limitações possíveis desde aumento de potência e falta de manutenção.
Chart: 
| Cuanhama | Cahama | Namacunde | Cuvelai | Curoca
Cuanhama | 10.24 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Cahama | 9 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Namacunde | 2 | 2 | 3 | 5
Cuvelai

## Slide 5: Tabela de produção e Distribuição de Energia

## Slide 6: INVESTIMENTOS REALIZADOS NO DOMINIO DA ENERGIA 2013-2017
Central Térmica de Ondjiva de 10,2 Mw com saídas de MT/30 kv, BT e IP para os bairros de Onahumba, Caxila 1,2 e 3, Ekuma ,Santa Clara.
Central Térmica do Xangongo de 4.08 Mw / Ombandja com saídas de MT/15 kv ,BT e IP , para ETA-Xangongo e a vila do mesmo município
Construção de 4100 km de Iluminação Pública acoplado de um GG de 136 Kva e um tanque reservatório de gasóleo na avenida 11 de Novembro / Ondjiva
Construção da de Pequenos sistemas de produção e distribuição de energia por G.Geradores e IP nas sedes comunais do Ombala –yo –Mungu 220 Kva, Otchijao 220Kva, Missão da Môngua 350 Kva, Evale 110 Kva, Mucope 110 Kva, povoação do Bulunganga 110 Kva

## Slide 7
Construção de ramal de MT para o edifício do Palácio e Governo provincial
Construção de PST 30kv/15 kv no Bairro de Onahumba /Ondjiva
Expansão da rede de Media ,Baixa Tensão e Iluminação Pública nos bairros do Pioneiro Zeca e Castilho/ Ondjiva
Instalação de Sistemas de energia solar isolados nas seguintes localidades: Evale 25000w, Nehone 31500w, Chiede 18500w.

## Slide 8: BALANÇO E RESULTADOS DE OBRAS CONSTRUIDAS DE 2013-2017
122 - PTs Instalados a nível da Provincial
4.422- Postes de Iluminação Publica instalados a nível da Província
27- Sistemas isolados de energia solar instalado no interior da província
17 - Pequenos sistemas de produção e distribuição de energia elétrica
15.317 - famílias beneficiadas de energia convencional (ENDE)
652 - Famílias beneficiadas de energias dos pequenos sistemas a nível dos municípios e comunas
4 PTs licenciados , Valores arrecadados = 109,243 Akz

## Slide 9: CONSTRAGIMENTOS
Falta de meios para locomoção no sentido de monitorar as áreas mais necessitadas no interior da Província
Falta de formação continua

## Slide 10: RECOMENDAÇÕES
Aumento da potência instalada em todos Municípios
Expansão da rede de Media Tensão e construção da rede de baixa tensão para os Bairros do Naipalala e Onahumba
Requalificação total da Linha de Alta tensão 132 Kv
Aumento de potência nas Subestações Elétricas de Ondjiva (10 MVA para 20 MVA).
Aumento de potência na subestação do Calueque (500 KVA para 1000 KVA) e localidade do Chitado (100 KVA para 1000 KVA)
Execução do projeto em estudo de construção de Central Elétrica Hibrida ou (Hibridação Solar-Diesel) em Ondjiva, Xangongo e Calueque a cargo da empresa Francesa VERGNET e consórcio Angolana CANEP.
Execução do projeto de Central Hibrida do Xangongo, a cargo da DONFANG electric /ATP soluções em energia.

## Slide 11: PERSPECTIVAS PARA AUMENTO DA OFERTA
Montagem de 46 PTs para melhorar a distribuição de energia (até 2020)
Construção de Central Hibrida solar de 6 Mw para Ondjiva e 5 Mw para Xangongo
Extinção da rede de Media Tensão de 11 Kv por se encontrar obsoleta e substitui-la por rede de 30 Kv
Continuação da expansão e requalificação das redes de Média e Baixa Tensão
Hibridar os pequenos sistemas existentes de produção e distribuição de energia por Grupo Geradores
Aumento da potência instalada em todos Municípios
Expansão da rede de Media e Baixa e Iluminação Publica para os bairros carentes destes serviços. (Onaumba2, Naipalala 2, Okapale e outros ….
Requalificação total da Linha de Alta tensão 132 Kv

## Slide 12
Sector das Águas

## Slide 13: BALANÇO DE OBRAS CONSTRUIDAS DE 2013-2017

## Slide 14: CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE FUROS PAT 2013-2017

## Slide 16: COMUNAS DA PROVINCIA

## Slide 17: RESULTADOS E ACÇÕES CONCRETIZADAS
Pesquisa e construção de 109 captações de água subterrânea;
Reabilitação de 78 captações de água subterrânea;
Construção de 12 Pequenos Sistemas Águas;
Aproximadamente 69.298 beneficiários;
A traves do Sistema de abastecimento de Água a cidade de Ondjiva, foi construído 102 chafarizes e 5.850 ligações domiciliares;
Estão sendo beneficiados 66.464 populares.

## Slide 18: IMAGENS DE ALGUMAS OBRAS CONSTRUIDOS E REABILITADOS NO ÂMBITO DO PAT

## Slide 19: CONSTRAGIMENTOS
  Falta de recursos para acompanhar a execução dos trabalhos,
Falta de meios para fiscalização dos GAS formados nos pontos entregue as comunidades
Falta de recursos para manutenção preventiva dos sistemas construídos e reabilitados,

## Slide 20: PERSPECTIVAS

## Slide 21: CONCLUSÕES
A grosso modo, podemos afirmar que com a realização de todos itens acima mencionados, teremos a Província bem servida.

## Slide 22: OBRIGADO!
João da Silva Borges
Director Provincial